### Armstrong Fachbeitrag

#### Pflege von DLW Linoleum

Linoleum ist ein ökologisch nachhaltiger Bodenbelag, nicht nur durch seine natürliche Zusammensetzung, sondern auch durch seine Langlebigkeit – bei der richtigen Pflege und Reinigung hält Linoleum bis zu 40 Jahre, bevor es erneuert werden muss. Im Sanatorium Barner in Braunlage liegen die originalen Inlaid-Linoleumböden in farbigen, ornamentalen Mustern sogar schon seit fast 100 Jahren – trotz des stets laufenden Sanatoriumbetriebs. Der Hauptgrund dafür ist der sachgemäße Umgang mit dem Material und dessen regelmäßige Reinigung und Pflege.

Die Nutzung eines ungepflegten Belags führt zu höherem Verschleiß, vor allem körniger Schmutz verstärkt die Scheuerwirkung. Die von Armstrong werksseitig aufgebrachten Oberflächenvergütungen LPX Finish oder das PUR Eco System schützen die Oberfläche bereits bestens gegen Verschmutzungen und bilden die Basis der laufenden Reinigung und Pflege. Bei DLW Linoleum kann, je nach Anschmutzungsgrad, eine Erst- oder Bauschlussreinigung durchgeführt werden, einfach mit einem Neutral- oder Alkoholreiniger. Eine Grundreinigung mit Einpflege ist durch die beiden Oberflächenvergütungen nicht mehr nötig.

Zur Unterhaltsreinigung eignen sich Feucht- und Nasswischverfahren, bei leichter Verschmutzung kann auch einfach gekehrt oder gesaugt werden. Starke Verunreinigungen werden per Hand oder mit einer Scheibenmaschine entfernt – bei einer LPX Vergütung mit kombinierten Reinigungs-Pflegemitteln, bei PUR mit einfachen Reinigungsmitteln. Für große Flächen eignen sich Reinigungsautomaten, sie können in einem Arbeitsgang schrubben und saugen.

Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen kann eine Grundreinigung sinnvoll sein. Bei der Grundreinigung wird der entsprechende Reiniger mit Wasser verdünnt aufgetragen. Nach der Einwirkzeit von ca. 10 Minuten, je nach Hersteller, wird der Schmutz mechanisch abgelöst, z.B. mit einer Ein- oder Mehrscheibenmaschine mit weicher Schrubbbürste oder einer hellen Pad-Scheibe. Anschließend wird die Oberfläche mit klarem Wasser nachgespült und gut getrocknet. Bei Linoleum ohne eine Oberflächenvergütung wird der Boden mit Pflegemitteln neu eingepflegt. Bei DLW Linoleum mit LPX oder PUR ist diese Einpflege nicht erforderlich.

Bei Linoleumböden mit mehrfach aufgetragenen Pflegefilmen kann eine trockene Pflegefilmsanierung durchgeführt werden. Diese setzt den Einsatz einer Kombimaschine mit geeigneten Pads voraus. Zum Beispiel graue oder blaue Pads zum Anschleifen des Belags und später rote oder beige Pads zum Polieren. Bei dieser Methode werden nur die tatsächlich angeschmutzten bzw. beschädigten Pflegefilmschichten trocken angeschliffen, so dass eine gleichmäßige Mattierung des obersten Pflegefilms entsteht. Der Staub wird zeitgleich von der Maschine abgesaugt und der Reststaub auf dem Boden anschließend entfernt. Nun wird mit dem Wischmopp eine neue Schicht Polymer-Dispersion aufgetragen, die nach dem Trocknen mit der Kombimaschine poliert wird.

Grundreinigung und Pflegefilmsanierung können, bei einer vorhandenen Opferschicht, beliebig oft durchgeführt werden, da vom Linoleum selbst nichts abgetragen wird. Natürlich sind dickere Beläge insgesamt langlebiger. So ist Linoleum mit einer Gesamtdicke von 2,0 bzw. 2,5 mm durchschnittlich etwa 15-30 Jahre im Einsatz, Linoleum mit einer Dicke von 3,2 bzw. 4,0 mm im Schnitt 25-40 Jahre.

Da Linoleum zigarettenglutbeständig ist, wird es auch gern in Bars oder Restaurants eingesetzt. Sollte eine Zigarette auf den Boden fallen, so macht das nicht viel aus. Anders als bei Kunststoff-Belägen entsteht kein Loch, sondern maximal ein brauner Fleck – egal wie lange die Zigarette auf dem Boden glimmt. Dieser Fleck kann einfach abgeschliffen werden mit einem groben Reinigungspad. Nach der Grundreinigung und anschließender Einpflege, bzw. Behandlung mit Sprühlack bei PUR-Bodenbelägen, sieht der Boden dann wieder aus wie neu.

Ist im Linoleum durch mechanische Einwirkung doch ein kleines Loch oder ein Kratzer entstanden, können diese repariert werden. Bei Linoleum mit LPX reichen zum Beispiel Sekundenkleber, Linoleummehl und etwas Geschick aus, und die Reparaturstelle ist kaum noch sichtbar. Für DLW Linoleum mit PUR bietet das Unternehmen Heinrich König & Co. KG, Niederdorfelden, ein spezielles Reparaturset an.

Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet unter www.armstrong.de oder per E-Mail an service_germany@armstrong.com.

# Text boxes

PRESSE INFORMATION

Rückfragen bitte an:

Armstrong · Marketing und Communication · 74321 Bietigheim Bissingen · Germany

Telefon +49 7142 71-655 · Fax +49 7142 71-373

Renate Seifert public relations (GPRA) · Postfach 100360 · 70747 LE-Leinfelden · Germany

Telefon +49 711 77918-0 · Fax +49 711 77918-77 · info@seifert-pr.de

Rückfragen bitte an:

Armstrong · Marketing und Communication · 74321 Bietigheim Bissingen · Germany

Telefon +49 7142 71-655 · Fax +49 7142 71-373

Renate Seifert public relations (GPRA) · Postfach 100360 · 70747 LE-Leinfelden · Germany

Telefon +49 711 77918-0 · Fax +49 711 77918-77 · info@seifert-pr.de